# Ventilador circular portátil  (SHT)

Especificaciones: Nuestro ventilador  circular portátil de la serie SHT, tiene muchas ventajas, tales como: Un excelente funcionamiento, estilo especial, liviano, viento de alta potencia y robusta estructura.  Diseñado especialmente para extracción y ventilación: cámaras de cableado subterráneo,  mantención  de tuberías y en otras situaciones de trabajos que requieren ventilación forzada.

Nota:

Cerciórese de que el voltaje del ventilador este de acuerdo con el voltaje local antes de usarlo, el ventilador solo puede ser usado en lugares de ambiente  común, pero no en lugares de humedades altas, esto por razones  de seguridad causadas por aislación.

Por favor envié el ventilador al servicio técnico  para mantención, después que haya sido usado por mil horas, para asegurarse que el ventilador tenga una larga vida.

# Lista de parámetros de funciones

| MODELO | DIAMETRO | VOLTAGE | FRECUENCIA | VELOCIDAD | WATTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SHT | MM | V | Hz | r/min | W |
| SHT-20 | 200 | 110 | 50/60 | 2800/3300 | 230/280 |
| SHT-20 | 200 | 220/240 | 50/60 | 2800/3300 | 230/280 |
| SHT-25 | 250 | 110 | 50/60 | 2800/3300 | 320/380 |
| SHT-25 | 250 | 220/240 | 50/60 | 2800/3300 | 320/380 |
| SHT-30 | 300 | 110 | 50/60 | 2800/3300 | 520/620 |
| SHT-30 | 300 | 220/240 | 50/60 | 2800/3300 | 520/620 |
| SHT-35 | 350 | 110 | 50/60 | 2800/3300 | 750/900 |
| SHT-35 | 350 | 220/240 | 50/60 | 2800/3300 | 750/900 |
| SHT-40 | 400 | 110 | 50/60 | 2800/3300 | 1100/1500 |
| SHT-40 | 400 | 220/240 | 50/60 | 2800/3300 | 1100/1500 |
| SHT-40 | 400 | 380/415 | 50/60 | 2800/3300 | 1100/1500 |
| SHT.45 | 450 | 220/240 | 50 | 2800 | 1700 |
| SHT-45 | 450 | 380/415 | 50 | 2800 | 1700 |
| SHT2-50 | 500 | 220/240 | 50 | 2800 | 2000 |
| SHT2-50 | 500 | 380/415 | 50 | 2800 | 2000 |
| SHT2-60 | 600 | 380/415 | 50 | 1400 | 2200 |